Требования к объектам недвижимости

для размещения магазина низких цен «MERE»

- расположение в населенных пунктах и незначительном удалении от них, вблизи оживленных автодорог, на первой линии

- удобный подъезд к помещению для грузовых машин (фур) и понятные подъездные пути

- здание и помещение не должно располагаться на огороженных территориях с отдельным въездом (закрытые базы, автобазы и автоколонны и т.д.)

- наличие парковки, только для покупателей, не менее чем на 30-40 автомобилей единовременно

- расположение, вдали от дошкольных, образовательных, учебных заведений, медицинских организация и организаций культуры (для целей лицензирования)

- возможность беспрепятственной работы торговой точки с 09.00 до 21.00

- площадь торгового зала от 800 до 1200 кв.м. (в городах с населением от 50 тыс. человек)

- площадь торгового зала до 2 000 кв.м. (в городах с населением от 100 тыс. человек)

- площадь торгового зала до 2 500 кв.м. (в городах с населением от 300 тыс. человек)

- местонахождение на 1-м этаже

- торговый зал не состоит из мелких помещений, не более 2-х залов

- наличие входов: центральный (для покупателей) и загрузочный с возможностью подъезда большегрузных автомобилей для разгрузки, эвакуационный пожарный

- достаточная для работы высота потолков (от 4-х метров)

- полы ровные, единого уровня, антипылевые, моющиеся, выдерживающие нагрузку 3 т./кв.м  (мраморная крошка / бетонные полы с полимерным покрытием / топинговые полы) по всем  помещениям, гарантия на полы не менее 5 лет.

- стены, потолок, колонны, внутри помещения, окрашенные краской светлых тонов

- кровля не пропускает попадание атмосферных осадков

- наличие необходимых коммуникаций (воды (холодной и горячей), канализации)

- наличие отопления (температура не менее +18°С в зимний период)

- температура в помещении не более +22°С в летний период

- электроснабжение мощностью не менее 40 кВт

- освещенность помещения не менее 400 люкс

- возможность размещения холодильной камеры размеров 8%-10% от площади помещения

- соответствие помещения требованиям пожарной безопасности, наличие пожарной сигнализации (с сертификатом специализированной организации) и т.д.

- наличие охранной сигнализации, возможность подключения к ПЦО и тревожной кнопке

- возможность заключения договора на инкассацию наличности ежедневно без выходных за 1-2 часа до закрытия магазина

- обязательное наличие вентиляции

- обязательное наличие кондиционирования при высоте потолков ниже 6 метров, при высоте потолков выше 6 метров и соблюдению температурного режима, по согласованию сторон.

- наличие тамбура для покупателя и тамбура в зоне приемки с тепловой завесой

- наличие ворот в зоне приемки товара

- наличие пандуса для выгрузки товара, пандус должен быть на одном уровне с полом в торговом зале

- над пандусом обязательно должен быть навес, высотой не менее 4,5 метра, освещение для ночной выгрузки, размер пандуса 4 х 4 метра

- возможность подведение телефона и интернета

- назначение объекта соответствует розничной торговле продуктами питания

- наличие документов, необходимых для заключения договора аренды.